# INSTRUCTION FORMAT AND CONTROLS OF AMD2901

CONTROLS OF AMD2909

# Text boxes

4 bits               4 bits

A Address     B Address    I8 I7 I6     I5 I4 I3      I2 I1 I0     Ci

I2 I1 I0  R  S

0 0 0     A  Q

0 0 1     A  B

0 1 0     0  Q

0 1 1     0  B

1 0 0     0  A

1 0 1     D  A

1 1 0     D  Q

1 1 1     D  0

I5 I4 I3   ALU function

0 0 0	R + S +Ci

0 0 1	S – R - Ci

0 1 0	R – S - Ci

0 1 1	R  (  S

1 0 0	R  (  S

1 0 1	R  (  S

1 1 0	R  (  S

1 1 1	R   (  S

I8 I7 I6	Y	RAM	      Q

0 0 0	F	-	       F ( Q

0 0 1	F	-	       -

0 1 0	A	F  (  B	      -

0 1 1	F	F  (  B	      -

1 0 0	F	F/2  (B     Q/2 ( Q

1 0 1	F	F/2  (B      -

1 1 0	F	2F  (B       2Q ( Q

1 1 1	F	2F  (B        -

FE  Push/pop		Stack change

1       -		No change

0       1		Increment stack pointer then push

current (PC onto STK0

0       0		Decrement stack pointer

S1 S0  Source for Y output

0   0	Microprogram counter

0   1	Register (R )

1   0	Push/pop stack (STK0)

1   1	Direct input (D)

ORi	zero	OE	Yi

-	  -	  1	 Hi-Zi

-	  0	  0	  0

1	  1	  0	  1

0	  1	  0	  Source selected

by S1, S0

Address Selection

Stack Control

Output Control